| PROJETO DE REABILITAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS- ITAPETININGA |
| --- |
| Ponto / Foto | Coordenada UTM | Descrição |
| 01 | 23 K 208579 7372660 | Área de empréstimo. |
| 02 | 23 K 208570 7372616 | Cerca (entrada). Vai ter que alterar para permitir entrada de caminhão. |
| 03 | 23 K 208584 7372600 | Construção de caixa. |
| 04 | 23 K 208583 7372606 | Construção de 2 lombadas (direcionar água para o lado direito). |
| 05 | 23 K 208581 7372609 | Estrada lateral – Construção de lombada (direcionar para o lado esquerdo da foto). |
| 06 | 23 K 208333 7373301 | Final da estrada – manutenção simples – pista de rolamento em torno de 5 m. |
| 07 | 23 K 208326 7373291 | Estrada lateral (construir 1 lombada sem direcionamento de água) – lombada será construída na estrada lateral. |
| 08 | 23 K 208340 7373265 | Construção de lombada – sem direcionamento de água, somente para diminuir velocidade da água. Presença de barranco em ambos os lados da estrada. |
| 09 | 23 K 208402 7373195 | Construção de lombada com caixa (lombada direcionará água para lado esquerdo e, será construída uma caixa seca para receber a água). |
| 10 | 23 K 208459 7373121 | Construção de boca na entrada do tubo. |
| 11 | 23 K 208573 7372824 | Construção de lombada – sem direcionamento de água, somente para diminuir velocidade da água. |
| 12 | 23 K 208574 7372732 | Construção de 1 lombada (direcionar água para o lado esquerdo). Presença de barranco de cerca de 2,5 m. Na sequência da lombada, fazer dreno profundo – cerca de 110m de dreno até a entrada. |
| 13 | 23 K 208583 7372600 | Colocar uma linha de tubos. Das árvores até o outro lado da estrada. Cerca de 15 m de passagem molhada (lado esquerdo da estrada). |
| 14 | 23 K 208630 7372539 | Colocar uma linha de tubos. De 80 cm. Cerca de 7m. Construir boca e ala. |
| 15 | 23 K 208660 7372505 | Construção de 1 lombada (direcionar água para o lado direito da estrada). |
| 16 | 23 K 208701 7372471 | Colocar uma linha de tubos nos dois lados. Cerca de 10m. Construir dreno profundo nas laterais. Nas casas tem linhas de tubo. Colocar caixa em todas. Neste trecho, são 8 bocas no total. Construir drenos em toda a lateral. Construir 3 lombadas. |
| 17 | 23 K 208896 7372286 | Início da estrada Cecília Maria Bueno. Na sequêcia, continuação de sarjeta de concreto (tipoD)- 200m. |
| 18 | 23 K 209542 7372152 | Início da estrada Egidio Vieira Maia. |
| 19 | 23 K 209547 7372148 | Construção de 1 lombada (direcionar água para o lado esquerdo da estrada). Construir caixa. Plataforma com cerca de 13m. |
| 20 | 23 K 209526 7372098 | Construção de lombada – sem direcionamento de água, somente para diminuir velocidade da água. |
| 21 | 23 K 209482 7372023 | Construção de lombada – direcionamento de água, para caixa já existente. |
| 22 | 23 K 209443 7371950 | Construção de lombada – direcionamento de água, para caixa já existente. |
| 23 | 23 K 209443 7371903 | Construção de lombada – direcionamento de água, para caixa já existente. |
| 24 | 23 K 209425 7371857 | Construção de lombada – direcionamento de água, para caixa já existente. |
| 25 | 23 K 209379 7371742 | Abrir uma sangra. Construção de 1 lombada (direcionar água para o lado direito da estrada). Construir caixa. |
| 26 | 23 K 209205 7371543 | Construção de lombada – sem direcionamento de água, somente para diminuir velocidade da água. |
| 27 | 23 K 209066 7371389 | Construção de lombada – sem direcionamento de água, somente para diminuir velocidade da água. |
| 28 | 23 K 208996 7371324 | Construção de lombada – direcionamento de água, para caixa já existente. |
| 29 | 23 K 208900 7371278 | Final da estrada. |
| 30 | 23 K 208703 7372483 | Início da estrada Maria José Cuba. |
| 31 | 23 K 208787 7372494 | Construção de lombada – sem direcionamento de água, somente para diminuir velocidade da água. |
| 32 | 23 K 208909 7372552 | Colocar uma linha de tubos (80 cm). Cerca de 10m. Construir boca e ala. |
| 33 | 23 K 208938 7372581 | Construção de lombada – sem direcionamento de água, somente para diminuir velocidade da água. |
| 34 | 23 K 208947 7372582 | Colocar uma linha de tubos (60 cm). Cerca de 5m. Construir boca e ala. |
| 35 | 23 K 208972 7372611 | Construção de lombada – sem direcionamento de água, somente para diminuir velocidade da água. Quebra de talude do lado direito. |
| 36 | 23 K 208975 7372618 | Colocar linhas de tubos (60 cm) – 2 lado esquerdo e 1 lado direito. Cerca de 5m cada uma. |
| 37 | 23 K 209017 7372647 | Construção de lombada – sem direcionamento de água, somente para diminuir velocidade da água. Quebra de talude dos dois lados. |
| 38 | 23 K 209044 7372667 | Colocar linha de tubos (80 cm). Cerca de 14m. Pegando a cerca + estrada servidão. |
| 39 | 23 K 286381 4696039 | Construção de lombada – sem direcionamento de água, somente para diminuir velocidade da água. |
| 40 | 23 K 209149 7372748 | Construção de lombada – direcionamento de água para esquerda. Construção de caixa. |
| 41 | 23 K 209212 7372784 | Construção de lombada – sem direcionamento de água, somente para diminuir velocidade da água. Após esta lombada, construir 100 m de dreno nos 2 lados. |
| 42 | 23 K 209293 7372846 | Finalização do dreno (até a linha de tubos). |
| 43 | 23 K 209530 7372930 | Final da estrada. |
| 44 | 23 K 209888 7372192 | Início da estrada José Vieira Machado. Pista de rolamento em torno de 8 m. Plantio de grama em placas em faixa no início do trecho até a bifurcação com o trecho D. |
| 45 | 23 K 209866 7372201 | Retirar a lombada existente e construir sangra dos 2 lados. |
| 46 | 23 K 209837 7372208 | Construção de lombada – direcionamento de água para direita. Construção de caixa. |
| 47 | 23 K 209777 7372192 | Construção de lombada – sem direcionamento de água, somente para diminuir velocidade da água. |
| 48 | 23 K 209681 7372161 | Construção de lombada – sem direcionamento de água, somente para diminuir velocidade da água. Neste trecho, linha da Sabesp do lado esquerdo. |
| 49 | 23 K 209609 7372143 | Construção de lombada – direcionamento de água para esquerda, numa saída já existente. |
| 50 | 23 K 209601 7372144 | Retirar a bacia e a lombada existente. |
| 51 | 23 K 209462 7372185 | Construção de lombada – sem direcionamento de água, somente para diminuir velocidade da água. Quebra de talude nos 2 lados (quebrar cerca de 30cm). Linha da Sabesp do lado esquerdo. |
| 52 | 23 K 209435 7372200 | Construção de boca e ala na linha de tubo já existente (no lado esquerdo). |
| 53 | 23 K 209394 7372220 | Construção de 2 lombadas seqüenciais (bifurcação). Direcionar água para o lado direito. |
| 54 | 23 K 209167 7372248 | Construir lombada antes da entrada da propriedade. Direcionar para o lado esquerdo. Abrir uma janela no barranco do lado esquerdo. Fazer boca e ala nos tubos existentes na entrada da propriedade. |
| 55 | 23 K 209061 7372237 | Construção de lombada – direcionamento de água para esquerda. Abrir janela no barranco. |
| 56 | 23 K 209020 7372234 | Construir boca e ala em 2 linhas de tubos já existentes. Propriedade do lado direito e esquerdo. |
| 57 | 23 K 208944 7372212 | Construção de lombada – direcionamento de água para esquerda. |
| 58 | 23 K 208867 7372192 | Construção de lombada – direcionamento de água para direita. |
| 59 | 23 K 208818 7372168 | Construção de lombada – direcionamento de água para esquerda. |
| 60 | 23 K 208721 7372111 | Construção de lombada – direcionamento de água para esquerda. Construir uma caixa. |
| 61 | 23 K 208683 7372048 | Construção de lombada – sem direcionamento de água, somente para diminuir velocidade da água. |
| 62 | 23 K 208647 7371956 | Final da estrada. |